琴房改造询价采购通知书

编号：ZBVC-2010-01

淄博职业学院招标管理办公室根据学院工作需要，现对以下项目进行询价采购，欢迎贵公司参加报价。

- 项目概况

淄博职业学院文化传媒系琴房改造施工项目。

- 项目基本要求

琴房改造明细

| 名称 | 序号 | 材料名称 | 规格型号配置要求 | 单位 | 面积/数量 | 单价（元/ m2） | 合计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔墙 | 1 | 轻钢龙骨 | 3.3m×2.9m； | m2 | 105 m2 |  |  | 现有11间琴房，面积=3.3m×2.9m ×11=105 m2 |
|  | 2 | 隔音棉 | 容重不小于40kg/m3 | m2 | 105 m2 |  |  | 轻钢龙骨内填充隔音棉 |
|  | 3 | 石膏板 | 1.2 m×2.4 m | m2 | 210 m2 |  |  | 轻钢龙骨外铺设石膏板 |
|  | 4 | 木龙骨 | 断面7.5 cm2 平均中距30cm | m2 | 210m2 |  |  | 石膏板外部打木龙骨 |
|  | 5 | 隔音板 | 聚酯纤维吸音板 | m2 | 210 m2 |  |  | 木龙骨外铺设隔音板 |
| 实 体 墙 | 6 | 木龙骨 | 断面7.5 cm2 平均中距30cm | m2 | 517 m2 |  |  | 实墙面积=[（7.5+3.3）×2.9×2-2×2-1.8×1.8×2）]×11=517 |
|  | 7 | 隔音板 | 聚酯纤维吸音板 | m2 | 517 m2 |  |  | 在墙体上打1-2cm厚的木龙骨，在龙骨外面铺隔音板 |
| 内 门 | 8 | 模压门 | 长2000×宽800×厚40以内 | 扇 | 2 |  |  | 11间琴房间隔为二（其中2间，在间隔墙上安装内门）北京腾运门业有限公司 |
| 风 扇 | 9 | 壁挂风扇 | 艾美特电风扇FW624A壁挂扇 | 台 | 22 |  |  | 悬挂于南北墙，钢琴上方 |
| 暖 气 | 10 | 钢制柱型暖气片 | 钢二柱椭圆50管中心距800mm | 6柱/组 | 8 |  |  | 安装于307、309、403、404、406、407、408北侧；402南侧 |
| 总价 |  |

（报价确定后一次性包死，不再做任何调整）

文化传媒系琴房隔断前需装修调整明细

| 琴房号 | 电扇 | 开关 | 照明 | 暖气 | 房门 | 配电箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 卸掉吊扇，在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 |  |  |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 303 | 卸掉吊扇，在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 |  |  |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 307 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装北窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 308 | 卸掉吊扇，在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 |  | 需安装北窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 309 | 卸掉吊扇，在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 |  | 需安装北窗一组暖气片 | 需在内间隔墙上加开一扇门 | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 402 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装南窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 403 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装北窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 404 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装北窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 406 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装北窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 407 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装北窗一组暖气片 |  | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |
| 408 | 在南北墙各安装一台壁挂式摇头风扇 | 原开关均在房间南门。需改装开关线路，于北门安装一组开关 | 卸掉一组日光灯 | 需安装北窗一组暖气片 | 需在内间隔墙上加开一扇门 | 原配电箱在房间南门后，需改装线路，于北门安装一配电箱 |

三、承包方式：包工包料

四、现场踏勘：请报价方于2009年1月5日14：30分到淄博职业学院招标管理办公室集合（淄博职业学院北区图书信息大楼993室），统一组织进行现场踏勘。

四、报价要求

1、请填写全部工程从实施到验收合格的报价；

2、报价是原则上为一次性报价，已经报出不得更改。如果采购人认为有必要可对报价方的报价进行进一步商议,以最后商议确定的价格为合同价格。

3、询价采购报价表必须加盖本单位公章并由经办人签字；

4、须附质量保证承诺；

5、请自行设计报价表，询价采购报价表须密封，请在2010年1月8日9：00前，送达淄博职业学院招标管理办公室；

6、迟交、不按要求填写、不响应付款条件的报价将不被接受。

7、合同生效：供应商成交后请于5日内与淄博职业学院签订合同，合同经双方签字盖章后生效。

8、付款方式：本项目无预付款，竣工验收合格后十日内付合同款的80%，余款作为质量保证金于验收合格满壹年后十日内付清。

五、送达地点：淄博职业学院新校北区综合楼993室；

六、联系方式：0533-2828051  ；13869301655；联系人：高玮、仇杰

2010年1月4日