招  标  文  件

招标编号：ZBVC-2010-03

招标项目：汽车维修设备等

淄博职业学院招标管理办公室

2010年2月22日

目  录

敬告………………………………………3

第一部分    招标公告…………………………………4

第二部分    投标方须知………………………………5

第三部分    招标货物清单及技术规范………………13

第四部分    合同文本…………………………………31

第五部分    附件—投标文件格式……………………33

敬   告

1、请各供应商准备以下资料参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案。

内容：

（1）《营业执照》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（2）《税务登记证》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（3）《组织机构代码证》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件

（4）法人代表授权书原件或《法人代表证书》

（5）授权代表人或法人代表身份证原件及复印件

资格审查于开标前半小时在开标地点进行。

# 2、交纳投标保证金时间： 投标人于投标现场交纳投标保证金。

3、投标货物价格表上必须加盖公章和全权代表签字。

第一部分  招标公告

根据淄博职业招标管理规定，现对汽车维修设备等 项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：ZBVC-2010-03

项目名称：汽车维修设备等采购

2、项目概况： 本项目共分五个标包 ；投标人可任选一到五个包号进行投标。

3、投标人资格要求：具备独立的法人资格，且具有与招标内容有关的生产、经营能力的公司均可参加投标。

4、发售招标文件时间：2010年2月24日至2010年2月28日

5、发售招标文件地点：淄博职业学院招标办公室（联通路西首淄博职业学院北区图书信息大楼993室）或从WWW.ZBVC.CN主页通知公告栏下载。

6、 招标文件售价： 每份招标文件售价人民币200元。交费地点：淄博职业学院图书信息大楼105室

7、 投标截止日期和开标时间：2010年3月10日上午9时

8、 开标地点：淄博职业学院北区图书信息大楼1020室

9、 项目联系人：高老师；仇老师

10、联系电话： 0533-2828051；13869301655

2010 年2月22日

第二部分  投标方须知

A  说  明

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的招标采购。

2．定义

2．1“买方”系指招标方---淄博职业学院。

2．2 “招标方”系指买方---淄博职业学院。

2．3“投标方”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备供货能力，向                      招标方提交投标文件的供应商或厂商。

2．4“货物”系指本次招标要采购的设备及其它。

2．5“服务”系指投标方须承担的与设备有关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务或者与设备有关的物业、保安等服务项目。

B  投标方

3．合格投标方的范围

3．1完全满足招标文件的实质性要求。

3．2凡符合本次招标要求的法人均可参加投标。

3．3投标方应遵守有关的法律、法规。

4．投标委托

4．1如投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》(统一格式)。

5．投标费用

5．1无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

C  招标文件的说明

6．招标文件

6．1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供投          标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7．招标文件的澄清

7．1投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，可用书面、传真形式通知招标方。招标方视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，分发给所有投标方。

8．招标文件的修改

8．1在投标截止日期前，招标方均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8．2对招标文件的修改，将以书面、传真的形式通知已领取招标文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

8．3为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

D  投标文件

9．投标文件计量单位和文字

9．1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9．2投标文件及投标方与招标方之间与投标有关的来往通知、函件和文件使用中文。

10．投标文件的组成

10．1投标书(统一格式)，包括：

(1)投标函

(2)投标货物价格表

(3)投标货物型号及主要技术参数说明

(4)技术规范偏离表

(5)投标货物质量保证及售后服务承诺（包括经营地点、联系人、联系电话）

(6)法人代表授权书

(7)投标单位简介及相应资质证明文件

- 企业简介(包括供应商的综合实力和信誉陈述及有效证明)；

- 《营业执照》副本复印件；

- 《税务登记证》副本复印件；

- 《组织机构代码证》复印件；

法定代表人身份证复印件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供被授权人身份证复印件；

- 《产品代理资格证书》复印件

- 《产品经营许可证书》复印件

- 投标方认为需要提交的其它文件。

11．投标内容填写说明

11．1投标书按统一格式填写，装订成册。

11．2投标货物价格表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

12．投标报价

12．1所有投标均以人民币报价。

12．2投标方要按投标货物价格表(统一格式)的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

12．3对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表(报价明细表格式由投标方自行设计)。

12．4投标方如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

12．5招标方不接受任何选择报价，对每一标的只允许有一个报价提供一个方案。提供多个报价和方案将做为无效投标．

12．6最低报价不能作为中标的保证。

13．投标保证金

13．1投标方应在开标现场交纳投标保证金：人民币伍仟元

13．2投标保证金可采用下列形式之一种：现金、支票。

13．3未按13．1和第13．2条要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

13．4中标方的投标保证金在与买方签订合同并提交了履约保证金后无息退还。

13．5未中标的投标方的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还（有13．6情形之一的除外）。

13．6发生下列情况之一，投标保证金不予退还。

（1）投标方之间相互串通投标的；

（2）投标方与招标方串通投标的；

（3）投标方向招标方或者评标委员会成员行贿，谋取中标的；

（4）投标方以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（5）开标后在投标有效期内，投标方撤回其投标书；

（6）中标方不按规定签约或者不提供履约保证金的。

14．投标文件的有效期

14．1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

14．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

15．投标文件的签署及规定

15．1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

15．2投标方应填写全称，同时加盖印章。

15．3投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

15．4投标文件中投标书一式五份。其中正本一份，副本四份。如果正本与副本不符，以正本为准。

15．5投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

15．6投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15．7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

E  投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16．1投标文件应按以下方法分别装袋密封；

16．2投标文件密封且正副本共一式五份（一正四副）,封口处应有投标方全权代表的签字或投标单位公章。

16．3如果投标方未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，招标方概不负责。

16．4为方便开标、唱标，请投标方另外准备一份“投标货物价格表”单独密封在一个信封内，与投标文件同时提交，在信封密封处加盖投标单位公章或全权代表签字，并在封面上注明“唱标时启封”。

17．投标截止时间

17．1投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

17．2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

18．投标文件的修改和撤回

18．1投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

18．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”字样。

18．3撤回投标应以书面或传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标方日期为准。

18．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金不予退还。

F  开标及评标

19．开标

19．1招标方按规定的时间、地点主持开标会。开标仪式由招标方主持，买方代表及有关工作人员参加。

19．2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20．对投标文件的初审

20．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

20．2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3)投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20．3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期等明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。

20．4招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

21．投标的澄清

21．1招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21．3投标方对投标文件的澄清在不降低产品质量的前提下可以对报价进行向下浮动。

22．评标

22．1招标方根据招标项目内容组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

22．2评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

(1) 投标货物的质量、技术性能、安全性及先进性

(2) 供应商的综合实力和信誉

(3) 交货期

(4) 售后服务承诺

22．3中标条件：

(1)投标文件满足招标文件的实质性要求

(2)经过评委综合分析、比较为性价比最优

(3)有良好的执行合同能力及售后服务承诺

23．评标过程保密

23．1开标之后，直到授予投标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

23．2在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24．无效投标与废标

24．1投标方有下列情况之一者，其投标视为无效标：

（1）投标方未按规定提交投标保证金；

（2）投标方提供的投标文件不完整；

（3）投标文件未按招标文件的规定签署；

（4）未按规定报价者；

（5）投标方对招标文件的要求未做出实质性响应；

（6）投标方不参加开标仪式及询标事宜；

（7）法律、法规规定的其他情况。

24．2投标方有下列情况之一，其投标视为废标：

（1）投标方提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料；

（2）投标方在有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标方有企图影响招标结果的任何活动；

（4）投标方串通投标；

（5）投标方向招标方提供不正当利益；

（6）中标人不按规定要求签订合同；

（7）法律、法规规定的其他情况。

G  授予合同

25．最终审查

25．1最终审查的对象是招标项目的预中标方，即意向授予合同的最低评标价标的投标方。

25．2最终审查的内容是对预中标方的产品进行产品性能、技术状况、投标方资格、信誉以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

25．3最终审查的方式：

(1)对预中标方进行询问

或 (2)对预中标方进行实地考察

25．4接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问或考查，并提供所需的有关资料。

25．5如审查结果评标价最低的投标方不符合中标条件，则应考察下一个评标价最低者。

26．中标通知

26．1在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

26．2当中标方按第27条规定与买方签订中标合同后，招标方将向其他投标方发出落标通知，并退还投标保证金。招标方对落标的投标方不作落标原因的解释。

26．3中标通知书将是合同的一个组成部分。

27．签订合同

27．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订合同，否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并赔偿本次及再次招标所发生的费用。

27．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

28．履约保证金

28．1中标方在收到中标通知书后，应交纳履约保证金：人民币伍仟元。

第三部分  招标货物清单及技术规范

一、投标方必须按招标文件要求对所投标的每一设备(或材料)规格做出报价响应，否则做废标处理。

二、采购清单（本清单兼作为投标方报价的报价表）

三、投标方在报价时，请同时注明是否响应合同文件中付款方式，注明供货、安装、调试完成时间，并另附质量保持期及售后服务承诺。

四、采购清单中除工具类产品外，凡列出规格型号的产品仅为参考，投标时可根据自身情况投标不低于推荐产品性能、且能满足招标文件要求的其它品牌产品。

包一、汽修中心

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷烤漆房 | 1 | BZB8200 功能要求： 1、具有教学功能，实习者能清楚直观的了解操作过程及原理的同时不影响常规操作 2、能满足车身的喷涂生产实训 |  |  |  |
| 整形机 | 2 | HL-7000 技术参数 输入电压：220V或380V50/60HZ 输入功率：18KVA 输入电流：47A 瞬间最大电流：4200A |  |  |  |
| 乙炔、氧气瓶 | 4 | 标准气瓶 各一个 |  |  |  |
| 点焊机 | 3 | Fy-9900 380 50/60hz 30kw 60A |  |  |  |
| 气体保护焊机 | 1 | NBC-200 空载电压：20-32V 焊接电源 ：35-250A 暂载率：35% 绝缘等级：F 焊丝直径：低碳钢实芯焊丝：￠0.8, ￠1.0 |  |  |  |
| 气体保护焊机 | 4 | 焊接电压：16V～25V 焊接电流：40A～200A 额定负载持续率：60% |  |  |  |
| 磨光机 | 8 | 博世 圆片最大直径：φ100mm 圆片孔径：φ16mm 空载转速： 11000r/min 额定输入功率： 500W 额定电压： 110/220V~ 额定频率： 50/60Hz 主轴螺纹： M10 |  |  |  |
| 打蜡机 | 2 | 博世 |  |  |  |
| 抛光机 | 2 | 博世 |  |  |  |
| 喷枪 | 2 | SATA jet3000 |  |  |  |
| 干燥机 | 1 | SAD-2HTF |  |  |  |
| 抽真空泵 | 2 | -100KPa---0KPa |  |  |  |
| 空调挂表 | 4 | hongsen |  |  |  |
| 故障诊断仪 | 3 | X431 全车系 |  |  |  |
| 压缩机 | 1 | w-1.0/7 |  |  |  |
| 储气罐 | 1 | 1/1.0 |  |  |  |
| 干磨机 | 1 | 万德富I型 |  |  |  |
| 压力机 | 1 | 宁津20T |  |  |  |
| 小剪式平板举升机 | 2 | GC-3.5SB 技术参数： 举升重量：3吨；马力：2HP；功率：1.5Kw;电压：AC380V.50Hz；最大举升高度：2000㎜ |  |  |  |
| 红外线烤灯 | 2 | NDC-2W 参数： 1、电源电压: 220V 2、烘烤温度: 40℃~75℃ 3、最大烘烤面积: 1200×1100w |  |  |  |
| 便携式等离子切割机 | 1 | FY40 220v 50/60hz 30A 6.6kw |  |  |  |
| 四轮定位仪 | 1 | CA5000 配置 联想电脑主机 1台 联想鼠标 1个 充电器 1个 17 ″液晶显示器 1台 测量机头 4个 锂电池 一套 联想键盘 1个 控制机柜 1台 打印机 1个 刹车锁止器 1个 方向盘固定器 1个 夹具 4个 转角盘 2个 |  |  |  |
| 二柱举升机 | 2 | QJY3.0-D 举升重量3.5T，举升高度1950mm；380V电源；总高2860mm，总宽3370mm,通过宽度2486mm,最低高110mm |  |  |  |
| 洗车机 | 1 | ST50A:220v 50/60hz 30A 6.6kw |  |  |  |
| 封釉机 | 1 | 博世 SLA-BD-125 |  |  |  |
| 美容专用脱水机 | 1 | TS系列 |  |  |  |
| 变速器托架 | 1 | 0.5T 套缸式液压 |  |  |  |
| 货架 | 15 | 三层（1.2m*2m） |  |  |  |
| 工具车 | 10 | 移动式，多层结构 |  |  |  |
| 120件套12.5*6.3*10mm系列公制组套工具 | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 9件套公制加长内六角扳手(1.5mm-10mm) | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 5件套断头螺丝取出器 | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 12.5mm系列预置式扭力扳手 | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 方向盘拆装工具 | 2 | 美国力可达 |  |  |  |
| 制动系统拆装工具 | 2 | 美国ATE-4088 |  |  |  |
| 供油管及变速箱油管拆装组套 | 2 | 世达 09714 |  |  |  |
| 冷媒管油管接头拆装组套 | 2 | 美国ATM-0023 |  |  |  |
| 球头取出器 | 2 | 美国力可达 |  |  |  |
| 8件套帽式机油滤清器扳手组合 | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 气门钳 | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 活塞环夹 | 5 | 美国力可达 |  |  |  |
| 专用拉具 | 5 | 带卡簧槽的轴承拆卸专用拉具 |  |  |  |
| 三爪拉码 | 5 | 三爪拉码轴承顶拔器 |  |  |  |
| 两爪拉码 | 2 | 二爪拉码轴承顶拔器 |  |  |  |
| 弹簧拆装器 | 1 | 压缩弹簧直径：100-200mm 工作长度：260-290mm 压缩长度：100mm |  |  |  |
| 球头取出器 | 1 | 汽修设备工具 |  |  |  |
| 常用钣金工具 | 4 | 球头锤、橡皮锤、铁锤、镐锤、冲击锤、精修锤、顶铁、楔形铁、撬镐 |  |  |  |
| 外形修复机 | 4 | 标定功率 20 KVA 输出电压 5.5、8.5、9.7 v 输入电压 AC380V 50HZ 工作范围：钢板厚度为0.35mm～1.2mm |  |  |  |
| 铝车身整形修复机 | 1 | 输入电压 220 伏 500赫兹 保护等级 IP23 每小时焊点数 1200/小时 装机[设备]功率 1.6 千瓦 保险丝(慢速) 10/16安培 满足铝制车身修复要求 |  |  |  |
| 风挡玻璃割刀 | 4 | 满足汽车风挡玻璃的拆卸实训 |  |  |  |
| 便携式等离子切割机 | 1 | 输入电压/频率：220V/50Hz 额定输入电流：45A 负载持续率：60% 最大切割厚度：8mm ；空载电压230V,额定输出电压：96V，输出电流调节范围10-40A，效率：85%，空载损耗：40W，功率因数：0.93，绝缘等级：B，起弧方式：接触 |  |  |  |
| 单轨道打磨机 | 2 | 能根据不同涂层要求更换打磨砂纸 |  |  |  |
| 砂带磨机 | 4 | 能根据不同涂层要求更换打磨砂纸 |  |  |  |
| 湿磨工具 | 8 | SU-374W |  |  |  |
| 底漆喷枪 | 4 | 口径1.6mm～2.0mm |  |  |  |
| 面漆喷枪 | 4 | 口径1.3mm～1.5mm |  |  |  |
| 喷枪尾部压力表 | 8 | 与所选喷枪配套 |  |  |  |
| 油水分离器 | 8 | 与所选喷枪配套 |  |  |  |
| 调漆机 | 1 | 具有所选汽车修补漆品牌全部色母 |  |  |  |
| 调漆工作台 | 5 | 钢制结构，耐压耐震（1m*2m） |  |  |  |
| 百格刀 | 1 | Ref.750/1 |  |  |  |
| 小样板烤箱 | 1 | ≥70℃ |  |  |  |
| 油漆振荡器 | 1 | STH-VII |  |  |  |
| 标准光源 | 2 | 符合CIE D65光源 |  |  |  |
| 喷枪清洗机 | 1 | PG-500 |  |  |  |
| 防毒面具 | 20 | 活性炭过滤 |  |  |  |

包二、施工部分

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾气排放系统 | 40 | 南侧24米，北侧16米，每8米配一小车，加管道连接房顶通气道 |  |  |  |
| 气路 |  | 维修车间供气管路从压缩机房引入，主管为44mm的蓝色PVR管，沿墙上线路盒走，距地高度3.5m，每隔1.5m用鞍形卡固定。共设计主管道计96米，车间南北各一条，标准供气工位8个，主管道最低点设计一个放水阀，主管道一端设一个排水阀。 |  |  |  |
| 电路 |  | 符合用电安全标准，按设备用电要求进行改造、铺设线路、开关、插座。 |  |  |  |
| 业务接待厅 |  | 尺寸：长、宽、高 5000*6000*3700 建筑结构：东面墙：基座高1200、玻璃1500*1500两块、彩钢板 南面墙：铝合金玻璃门800*1800、彩钢板 西面墙：电源插座2、网络接口1、电话接口1 顶： 顶灯1 |  |  |  |
| 配件仓库 |  | 尺寸：长、宽、高 6000*6000*3700 建筑结构：彩钢板、铝合金玻璃门800*1800、顶灯1 |  |  |  |
| 总成修理间 |  | 尺寸：长、宽、高 6000*6000*3700 中间加隔墙 建筑结构：彩钢板、铝合金玻璃门2 800*1800、顶灯2 |  |  |  |
| 地面 |  | 地坪漆 厚度： 0.5--3mm 表面形态： 光亮型 防滑型 使用年限： 5-10年 地坪特性： 由环氧树脂色漆和固化剂组成，附着力强、无缝耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐油污、防尘防霉、防水防滑、可长期经受30吨汽车、叉车碾压。 |  |  |  |
| 洗车房 |  | 尺寸：长、宽、高 15000*6000*3700 建筑结构：彩钢板 （两侧及顶） |  |  |  |

包三、实训台1

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电控柴油机实训台 | 1 | SLF-77 系统组成 长城共轨 1、系统组成 （1）电控发动机测试实验台 L型控制柜；（内设智能单片机控制系统） 电控柴油发动机； 高级学员学习平台； 故障设置与排除系统； 疑难故障仿真模拟系统（信号失真或间隙性故障）； （2）电控发动机控制电路显示检测板 高保真传感器信号、执行器指令屏蔽抗干扰系统（内置）； 初级、中级两级学员学习平台； 可移动、可拆卸示教板； 双排（电脑端及元件端）信号测试端子； LED灯光辅助教学系统； 彩色PVC工艺的发动机原理图； （3）多媒体教学测控系统 进口奔腾Ⅳ以上配置工业控制计算机； 17”纯平彩色显示器； 信号采集和A/D转换接口电路； 电控发动机测控教学软件； 输入输出设备和机箱等； 标准电脑控制柜； （4）外形尺寸（mm） 实验台外形尺寸：2100×1000×1400 检测板尺寸：880×65×1800 多媒体测控系统：650×650×1400 实验台系统采用整体喷塑，外表美观，耐用，不褪色，整体安装移动脚轮； 2、功能特点 教学表达功能 （1）结构完整，发动机控制系统、传感器、执行器齐全，能正常运转； （2）、可通过仪表或数码显示部分发动机动态、静态信号参数（空气流量、水温、转速等）； （3）电控系统各传感器、执行器的工作关系采用发光管进行提示（例如水温端的发光管可随着水温的升高或降低自动改变明暗、转速信号端的发光管可随着转速的改变而自动改变闪烁的频率）；且可进行人为控制灯光显示与否； （4）可对不同基础的学员进行分层次循序渐进教学； （5）彩色PVC电控系统原理图，便于理论教学； 故障诊断功能： （1）采用数码键盘设置与排除故障；可任意设置复合故障；采用隐蔽化故障设置以方便对学员进行考核； （2）设置多种传感器疑难难故障仿真（例如：进气压力、水温、转速等），故障类型为信号失真或间隙偶发故障； （3）设置原车标准检测端口；可用通用或专用故障诊断仪检测发动机信号； 数据检测功能： （1）检测端子直接安装在PVC原理图上，能在对照原理的基础上进行电控系统各信号参数的检测； （2）采用不磨损检测端子，电控系统各信号可重复无损益检测； （3）可对元件作电阻、电压测试，可在不拔元件插头的基础上进行电阻信号测试以避免损坏插头； （4）双排信号测试端子设置，可分别检测ECU端和元件端在无故障和有故障状态下的参数对比情况； （5）台架上配备简易电压表，方便检测电压信号； 测控教学功能： 9) 通过教学软件可读取转速传感器、水温传感器、空气流量计、喷油器等参数或波形，方便学员理解发动机各部件的工作原理；可在同一个界面上测试有关连性的参数与波形（如水温与怠速转速）； 10) 通过教学软件可现场采集发动机控制系统数据流； 11) 现场真实采集发动机控制系统数据，便于教学和科研； 12) 外接投影仪后可大屏幕投影显示多媒体教学软件所有教学内容。 |  |  |  |
| 电控汽油机实训台 | 1 | 1、系统组成（丰田1ZR） （1）电控发动机测试实验台（可附带对应自动变速器） L型控制柜；（内设智能计算机控制系统、故障设置系统） 电控发动机（可增加对应的自动变速器）； 可移动实验台机架； 高级学员学习平台； 疑难故障仿真模拟系统（信号失真或间隙偶发故障）； （2）电控发动机控制电路显示检测板 彩色PVC电控系统原理图 高保真传感器信号、执行器指令屏蔽抗干扰系统（内置）； 初级学员、中级学员两级学员学习平台； 可移动、可拆卸机架； 双排（电脑端及元件端）信号测试端子； （3）外形尺寸（mm） 实验台尺寸：2100×850×1400 检测板尺寸：800×65×1800 实验台系统采用整体喷塑，外表美观，耐用，不褪色，整体安装移动脚轮； 2、功能特点 教学表达功能： （1）结构完整，发动机控制系统、传感器、执行器齐全，能正常运转； （2）可通过仪表、数码表显示部分发动机动态、静态信号参数（空气流量、水温、转速、汽油压力等等）； （3）电控系统各传感器、执行器的工作关系采用发光管进行提示（例如水温端的发光管可随着水温的升高或降低自动改变明暗、转速信号端的发光管可随着转速的改变而自动改变闪烁的频率）；且可进行人为控制灯光显示与否； （4）可对不同基础的学员进行分层次教学； （5）彩色PVC电控系统原理图，便于理论教学； 故障诊断功能： （1）、采用数字键盘设置与排除故障；可任意设置复合故障；采用隐蔽化故障设置以方便对学员进行考核； （2）、设置多种传感器疑难故障仿真（信号失真或间隙偶发信号）； （3）、设置原车标准检测端口（例如：OBD-Ⅱ）；可用通用或专用故障诊断仪检测发动机信号； 数据检测功能： （1）、检测端子直接安装在PVC原理图上，能在对照原理的基础上进行电控系统各信号参数的检测； （2）、采用不磨损检测端子，电控系统各信号可重复无损益检测； （3）、可对元件作电阻、电压测试，能检测点火提前角、节气门位置、空流等数据流；可在不拔元件插头的基础上进行电阻信号测试以避免损坏插头； （4）、双排信号测试端子设置，可分别检测ECU端和元件端在无故障和有故障状态下的参数对比情况； （5）台架上配备简易电压表，方便检测电压信号。 |  |  |  |
| 喷油泵试验台 | 1 | NT3000 1.喷油泵各缸供油量和供油均匀性 2.喷油泵供油点及供油间隔角度 3.调速器工作性能的检查和调整 4.分配泵工作性能的试验调整 5.增压补偿器性能的试验调整 6.分配泵回油量的测量 7.分配泵电磁阀性能的测试(12v/24v) 8.分配泵各种规定转速下的内压测定 9.检查测量自动提前器的提前角度(选装) 10.喷油泵密封性能实验 11.接上自吸供油管可对输油泵(包括VE泵)进行检查 |  |  |  |
| 汽车电器万能测试台 | 1 | 具备检测发电机、起动机是否正常工作功能，演示点火系的工作状况及换件检修。 |  |  |  |
| 汽车雨刮系统实训台 | 3 | 包括支架、前窗玻璃、雨刮喷淋装置、蓄电池及相关线路，具备雨刮系统组成、工作过程演示功能。 |  |  |  |
| 点火系统实训台 | 3 | 包括火花塞、分电器、点火器、蓄电池及相关线路，具备点火系统组成、工作过程演示及故障检修功能。 |  |  |  |
| CAN总线实验台 | 1 | PASSAT ，含动力和舒适系统 1、系统组成 （1）、帕萨特中央控制电脑、左后门控制电脑、右后门控制电脑、左前门控制电脑、右前门控制电脑、各门锁开关、门控灯、照明开关、发动机控制单元、变速器控制单元、ABS控制单元、仪表、点火钥匙全套； （2）、彩色电控原理图； （3）、可移动实验台架； （4）、故障设置系统； （5）LED辅助教学系统； （6）实验台系统采用整体喷塑，外表美观，耐用，不褪色；整体安装移动脚轮； （7）外形尺寸：1720×520×1800； 2、功能特点 （1）充分展示动力系统数据传输系统和舒适系统的组成结构和工作过程； （2）具有诊断连接功能，可通过汽车故障电脑诊断仪对整个动力系统和舒适系统的CAN数据传输网络及终端控制单元进行检测； （3）通过组合仪表的网关控制连接，可把动力系统数据网络和舒适系统数据网络连接，组成完整的全车CAN网络系统； （4）PVC原理面板与检测诊断现场相结合，可重复无损检测电路系统的各种参数； （5）LED灯光系统对整个CAN网络工作状况进行提示； （6）可通过数字键盘（或遥控）进行故障设置与排除； （7）在线数据检测---另配PC机作为基本硬件，运行相应软件能够在线检测CAN总线中的报文，显示报文中数据帧的主要数据。如：能够在线检测CAN总线上各节点的ID，检测状态帧、控制帧等重要数据； （8）在线数据控制---同时具备控制数据发送，实验对指定CAN节点进行人为控制的功能。即能够通过人机交流，实验在线即时控制“实验台”上指定CAN节点按指令工作； （9）可测试发动机汽车发动机、变速器、ABS等ECU信号参数，可读取动力系统数据流； （10）提示开关门状态，可实现门锁联动功能。 |  |  |  |
| 总价 |  |

包四、实训台2

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车电控座椅实训台 | 1 | 1、系统组成： 1) 典型车系电动座椅实物组件； 2) LED辅助教学系统； 3) 故障设置与排除系统； 4) 台架采用整体喷塑，美观大方，结实耐用，整体安装万向脚轮装置灵活移动； 2、功能特点： 1) 以汽车电动座椅及控制系统实物为基础，可以完成电动座椅的各方向调节和记忆位置等工作过程； 2) 配有直观的彩色PVC电路原理图及相应电路检测点； 3) 能够满足汽车电动座椅结构组成、工作原理、故障设置及诊断教学的需要； 4) 简便的故障设置系统，便于考核； |  |  |  |
| 中控、防盗、电动后视镜、电动车窗示教板 | 1 | 1、时代超人系统组成 （1）全套中控、电动门窗、后视镜、防盗器部件，前后车门各一个； （2） 大型彩色PVC原理图； （3）台架及外设均采用喷塑处理，安装移动脚轮； （4）示教板尺寸：1220×520×1800mm； 2、功能特点 1）展示电动后视镜的结构和工作原理，防盗系统的组成及工作原理，中控锁的结构组成及工作原理，防盗系统与中控锁的联系，门窗控制系统的组成及工作原理； 2）配备外接检测端子，可通过仪器仪表实时信号检测与分析； 3）面板上有直观的原理图，便于教学； 4) 故障设置系统可设置中控各部位故障，便于考核。 |  |  |  |
| ABS/ASR/ESP电控系统试验台 | 1 | 采用上海大众ABS/ASR/ESP系统（整体完整组成汽车配件：配置原车汽车零部件，包括电控单元、液控单元、轮速传感器、制动踏板、制动总泵、真空助力罐、制动盘、制动钳、制动管路、横向加速传感器，纵向加速传感器，转向转角传感器，诊断接口、系统等通用设备故障控制面板；测试面板；带电路图的双向信号测试端口 功能要求： 1动态运行功能在原厂ABS/ASR/ESP制动称定系统实物基础上配备各相关辅助控制系统组成，系统运行正常． 2显示功能可通过LED灯动态显示ABS/ASR/ESP制动称定的工作原理及运行过程，并可实时监测车轮变化。 3检测功能外接式诊断端子可进行各传感器．执行器及电控单元的信号检测与分析． 4故障设置功能通过隐蔽的故障设置开关,可轻松实现电控系统等故障的设置,操作简单快捷． 5自诊断功能配备电脑数据检测端口可连接专用或通用各类型解码仪对ABS/ASR/ESP称定系统进行故障码读取与清除,动态数据流读取,波形分析。 6.电机采用变频电机驱动，可实现车速调节，每个车轮都可独立运行，可实现电子差速锁的实验和原理 7示教板正面安装ABS/ASR/ESP制动系统可实时监测车轮制动变化。 8可实现对不同路面．不同负荷．不同行驶环境下的制动演示。 9. ABS原理电路图直观易懂，坚固耐用，美观大方。 10.本实验系统用于ABS/ASR/ESP制动系统的故障设置、故障诊断、检测、排除和实际测量等实践性教学以及考核使用能设置电控故障. 11.钢结构支架经喷塑工艺制作而成，安全可靠、坚固耐用,万向脚轮移动台架。 配远程智能故障模拟功能，可模拟多种故障，便于对学生实验情况考核 实训台在控制柜的印刷电路板上设置有联机通讯串口，可配备该实训台辅助教学系统，可实现由一台母机同时联接多达255台以上的实训子机 |  |  |  |
| 汽车巡航与导航控制系统试验台 | 1 | 凌志系统组成： 1) 原车电控巡航ECU； 2) 自动调速执行器系统； 3) 节气门信息反馈系统； 4) 智能调速系统： 5) 故障设置与排除系统； 6) 实验台系统采用整体喷塑，外表美观，耐用，不褪色；整体安装移动脚轮； 7) 外形尺寸：1310×120×1800 mm 功能特点： 1) 直观的彩色电控系统原理图，方便教学； 2) 展现电控巡航系统的结构； 3) 展现目标车速电控巡航系统自动调整过程； 4) 展现刹车状态下电控巡航解除； 5) 展现目标车速储存复位功能； 6) 充分展现巡航执行器、发动机节气门、发动机信号动态闭环控制工作特点； 7) 传感器、执行器、电脑每一个端子旁留有检测孔，方便检测； 8) 采用数码键盘设置与排除巡航系统故障 |  |  |  |
| 总价 |  |

包五、车身测量系统及部分测量仪器

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械车身测量系统 | 1 | 可测量轿车车身三维尺寸 |  |  |  |
| 电子车身测量系统 | 1 | ①可以测量汽车底板、发动机舱盖下部、上部车身控制和参考点。②可以控制拉伸过程。③能进行三维测量。④精度达到±1 mm。 |  |  |  |
| 柴油机烟度计 | 1 | YDJ-2000 |  |  |  |
| 汽车万用表 | 2 | 汽车检测用万用表 |  |  |  |
| 柴油机气缸压力表 | 2 | 量程：0-6 精度等级：4级 |  |  |  |
| 机油黏度分析仪 | 2 | 发动机机油粘度分析仪 |  |  |  |
| 汽车万用表 | 2 | 汽车检测用万用表 |  |  |  |
| 电子秤 | 2 | 分辨力0.1g，量程5kg |  |  |  |
| 粘度计 | 2 | 4＃ |  |  |  |
| 涂膜光度仪 | 1 | 多种角度的光路选择 20°、60°、85°、45°、75° |  |  |  |
| 磁力膜厚仪 | 1 | 1.测量范围：0μm～1500μm 2.测量误差：＜3%，+1μm 3.最小示值：1μm |  |  |  |
| 摆杆涂膜硬度仪 | 1 | 技术参数：符合GB/T1730-93标准(B法),接触涂层表面的摆杆以一定周期摆动时，表面越软则摆幅衰减越快,反之衰减越慢 |  |  |  |
| 铅笔涂膜硬度仪 | 1 | 符合GB/T6739-96标准(A法)，JISK5401 ASTMD2197利用试验机法 采用已知硬度标号的铅笔刮划涂膜,以铅笔的硬度标号表示涂膜硬度。 负重砝码可根据需要携带1000g，750g，500g |  |  |  |
| 电子秤 | 2 | 分辨力0.1g，量程5kg |  |  |  |
| 总价 |  |

第四部分  合同文本

淄博职业学院买卖合同

合同编号：                  签订日期：                       签订地点：

甲方：淄博职业学院

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，经甲方进行国内公开招标，并经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．中标通知书

B．投标文件                   （见投标文件）

C．货物价格表

D．招标货物清单及技术规范

E．履约保证金

F. 有效的补充文件

2、 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、 货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见投标货物价格表。

4、 合同价款：

5、质量保证及服务承诺：

6、乙方交货时，每批必须附有产品合格证书、产品检验报告及材质证明文件。甲方将对其供货质量状况进行验收，如发现非承诺厂家以及质量不符合要求等情况，甲方无条件退货。

7、交货时间、地点、方式：     。

8、付款方式：安装、调试、验收合格后支付货款的70%，余款验收合格满一年后付清。

9、违约责任：如乙方未能按合同要求供货，甲方有权不返还其履约保证金。

10、 争议解决：如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。

11、合同的生效：

甲      方：（公章）                乙      方：（公章）

法定代表人：                       法定代表人：

地      址：                       地      址：

电      话：                       电      话：

第五部分  附件—投标文件格式

附件一：

投 标 函

：

(投标单位全称)授权            (全权代表姓名)                     (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                        (招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对               进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

①投标书正本  份，副本  份；

②资格证明文件；

2、保证遵守投标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签合同，并承担合同规定的责任义务。

４、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、本投标自开标之日起         天内有效。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                   邮编：       电话：          传真：

投标单位（公章）：

法人代表（签字）：

日    期：

附件二 ：         　　     投 标 货 物 价 格 表

此处用前页采购清单表格报价

投标单位全称（公章）：

全权代表（签字）：

注：1、其他优惠条件（不接受任何实物优惠）

2、只允许有一个报价提供一个方案。

3、要求对每一序号的货物分别报价并合计。

附件三：  投标货物型号及主要技术参数说明

附件四：                技术规范偏离表（本表可根据自身情况调整）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签字：

附件五：            投标货物质量保证及售后服务承诺

（包括经营地点、联系人、联系电话）

附件六：                   法人代表授权书

：

(投标单位全称)法人代表                授权              (全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的          项目              （招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日    期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件七：           投标单位简介及相应资质证明文件

- 企业简介(包括供应商的综合实力和信誉陈述及有效证明)；

- 《营业执照》副本复印件；

- 《税务登记证》副本复印件；

- 《组织机构代码证》复印件；

法定代表人身份证复印件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供被授权人身份证复印件；

- 《产品代理资格证书》复印件

- 《产品经营许可证书》复印件

7、 投标方认为需要提交的其它文件。