竞 争 性 谈 判

采 购 文 件

项目编号：ZBVC-2009-34

项目名称： 驾考设备采购

淄博学林驾驶员培训有限公司

2009 年 12月

目           录

敬告………………………………………………（3）

第一部分 竞争性谈判邀请函………………………………（4）

第二部分 谈判须知…………………………………………（5）

第三部分 货物清单及技术要求……………………………（8）

第四部分 合同文本…………………………………………（20）

第五部分 附件——谈判文件格式…………………………（22）

敬 告

1、请各厂商准备以下资料参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案：

（1）《营业执照》副本原件（或由发证机关加盖公章的复印件）及复印件

（2）《税务登记证》副本原件（或由发证机关加盖公章的复印件）及复印件

（3）《组织机构代码证》副本原件（或由发证机关加盖公章的复印件）及复印件

（4）《产品生产许可证》原件及复印件

（5）法人代表授权书原件及复印件

（6）授权代表人身份证原件及复印件

（7）其它相关资质证明文件

资格审查时间： 2009年12月22日上午8：30

资格审查地点： 淄博职业学院北区图书信息大楼1020室

2、交纳保证金时间： 谈判现场当场交纳。

3、报价表上必须加盖公章和全权代表签字。

第一部分  谈判邀请

淄博学林驾驶员培训有限公司拟对 驾考设备采购进行竞争性谈判，欢迎贵企业前来洽谈。

1．谈判编号： ZBVC-2009-34

2．谈判内容：  驾考设备采购

3．谈判文件领取时间： 2009年12月17日至2009年12月18日

4．谈判文件售价：人民币100元（现金）。谈判开始前交到淄博职业学院北区图书信息大楼105室。

5．谈判文件领取地点：淄博职业学院招标办公室（淄博职业学院北区图书信息大楼993 室）

6．谈判时间： 2009年12月22日上午9：00

7．谈判地点：  淄博职业学院北区图书信息大楼1020室

8．递交报价文件截止时间：2009年12月22日上午8：30

9．联系方式：电话

联系人： 高玮、仇杰

联系电话：   0533-2828051

传真：

E-mail:

联系地址： 淄博职业学院招标管理办公室

第二部分  谈判须知

1．适用范围

1．1本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的驾考设备采购。

2．谈判双方

2．1“邀请方”系指组织本次谈判活动的淄博学林驾驶员培训有限公司。

2．2“受邀方”系指无条件接受谈判文件的各项要求，具备相应资格条件并向谈判小组提交谈判文件的厂商。

3．谈判代表

3．1谈判代表必须是法人代表，或持有《法人代表授权书》的全权代表。

4．谈判费用

因参与谈判所需的谈判文件费用及其它费用由受邀自行承担。

5．受邀方谈判文件

5．1受邀方递交的谈判文件的组成

（1）谈判函

（2）企业概况

（3）报价表

（4）PPT演示文件

（5）负责本项目的主要人员（包括技术管理人员）履历及业绩介绍

（6）施工或供货组织方案

（7）近两年企业相关业绩（应附与相对方的合同协议书）

（8）售后服务承诺（包括质保期、维修期）

（9）谈判单位相应资质证明文件

a、《营业执照》复印件

b、《税务登记证》复印件

c、《组织机构代码证》复印件

d、《产品生产许可证》复印件

e、其它相关资质证明文件

（10）法人代表授权书

（11）谈判代表身份证复印件

（12）其它相关材料（质量体系认证证书、荣誉证书等）复印件

5.2受邀方递交的谈判文件的签署及规定

（1）谈判文件按5.1顺序组成，装订成册。

（2）谈判文件一式5份。其中正本1份，副本4份。如果正本与副本不符，以正本为准。

（3）谈判文件必须用不退色的墨水填写或打印，正本注明“正本”字样。

（4）谈判文件中报价表必须由谈判全权代表签署，并加盖公章。

4.3谈判文件必须在2009年12月22日前送达谈判地点。

6．保证金

6．1受邀方在谈判现场以现金形式交纳保证金人民币  5000.00元。

6．2未按6．1要求提交保证金的将被视为报价无效。

6．3成交单位的保证金在与需方签订了经济合同并提交了履约保证金后无息退还。

6．4未成交的受邀方的保证金将在谈判结束后无息退还。

7．本次谈判采用二轮报价法。

受邀方递交的谈判文件中的报价为第一轮报价。

8．谈判程序

（1）谈判代表向谈判小组递交谈判文件

（2）抽签决定受邀方竞争性谈判次序

（3）谈判小组审阅谈判文件

（4）谈判开始,与受邀方商谈各项内容

（5）谈判小组进行合议

（7）确定成交单位

（8）邀请方与成交单位签订合同

9．谈判内容

9．1  产品生产及质量保证

9．2   供货时间保证

9．3   验收及售后服务承诺

9．4   合同其他条款

9．5  价格

10．成交条件

本次谈判采用综合评价法确定成交单位，主要考虑下列因素：

（1）报价合理

（2）确保供货时间和质量的措施可靠

（3）履约能力及信誉良好

（4）售后服务承诺现实优越

（5）其它条件

11．签订合同

11.1 谈判文件、报价文件及谈判过程中有关补充文件均作为合同附件，并

与合同具有相同的法律效力。

11.2 签订合同前，成交单位须交纳履约保证金5000.00元（现金或汇票）。

第三部分  货物清单及技术要求

受邀谈判方必须按照本谈判文件要求做出实质性详细响应。

一、项目概况

项目名称：  驾考设备采购

项目规模： 科目二考试设备（详见技术要求）

二、项目报价

报价应将单价、总价同时报出。单价为综合单价，包括材料生产加工、外购、外协、检验、包装、保险、利税、管理、运杂、装卸、施工验收等全部费用。

三、供货时间要求

成交确认书发出后，成交方在十日内向采购人提供设备布置图，并配合采购人所聘请的设计单位，完成场地土地设计任务。并按采购人要求，配合采购人土建施工进度，提供设备的预埋及安装。设备安装完毕后一个月内，由成交方负责与当地交警管理部门联系，进行验收，并取得验收合格报告，具备考试条件。

四、清单及技术要求

（一）清单

| 采购货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动电子桩考仪C1型 | 二套（每套配备一套车载设备） |  |  |
| 全自动路考仪C1型 | 一套（配备二套车载设备） |  |  |

（二）技术要求

### （一）科目二C1车型桩考仪

一、系统总体需求

考试系统必须符合《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第91号）的规定，遵循全国“核心版”驾驶人信息管理系统相关开发接口，与驾驶人信息管理系统无缝衔接，可以保证与驾驶人信息管理系统间的数据共享和数据传输，系统根据驾驶人科目二预约信息进行考试，考完后直接将考试成绩传输到驾驶人信息管理系统；电子桩考仪中关于科目二考试的要求以及GA/T845-2009《机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统》关于桩考的相关要求，并于公安部颁布桩考系统有关后续要求时无条件协助系统升级工作。

二、设计要求

（一）桩考系统主要由计算机系统、框架，无线接收监控主机、车载动态无线发射机、考场桩位系统、红外线系统、语音提示系统和自动熄火系统组成。

（二）桩考仪桩库的尺寸需符合《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第91号）规定的科目二考试图形的尺寸要求。桩考仪由红外或激光等光线构成的桩长、桩宽、路宽的逻辑判断尺寸应符合公安部规定标准，误差不得大于2厘米，判断光线在地面的垂直投影宽度不得大于1厘米，且与地面标线的中心重合。

（三）桩考仪应严格按照公安部令第91号的评判标准，及时准确地通过光学、电子传感仪器、计算机等设备进行评判，有效期由电子显示屏、显示器、打印机、语音双向提示系统等设备按要求实时输出评判结果。

三、功能要求

（一）语音双向提示功能

当学习驾驶员在考试时，桩考系统应能通过车内语音系统对考试进程、出现问题及考试结果提供提示。当学员在考试过程中提出异议时，可通过考试车辆内的对话系统与考试员直接对话。

（二）显示、打印功能

桩考系统应在计算机显示器上显示考生信息、考试场地全景，以不同颜色显示考车实时路线轨迹、设备状态、考试信息提示等。可根据需要打印有关内容，如学习驾驶员考试合格后，能单独打印“桩考成绩单”、真实考试路线轨迹图和“桩考成绩一览表”等。

（三）身份识别功能

使用图像确认系统确认学员身份，供应人也可提供其它身份识别功能，并在供应文件中另作报价，供用户选用。

（四）LED显示屏滚动显示功能

桩考系统需具有通过电子显示设备对学员的考试情况下，下一名学员的待考情况等有关服务性的内容进行提示的功能，LED显示屏应动态显示。主控台可以按照需要编辑显示方案。

（五）现场监控功能

系统具有录像和监控的功能，能对整个考试全过程实时录像（录像结果可自动设置保存数天），并可在任何时候对保存的录像回放。

（六）系统设备自我管理功能

桩考系统需具有系统检测功能，系统软件可以对桩考仪各种信号进行实时自检，不论在待考试情况下，还是在考试过程中，软件会实时显示信息状态变化情况。在待考情况下，如某条信号有问题，系统将提示哪条信号有问题，指出具体位置，并在系统软件界面上提示“信号有误，请检查”，且考试功能被屏蔽，从而提示考试员；考试过程中，如某条信号有问题，系统也将提示哪条信号有问题，指出具体位置，从而提示考官，应立即终止本次考试。

（七）系统具有一定的容错功能

当考官对桩考系统的操作出现错误，系统须迅速做出警示，并提醒考官进行正确的操作，并提供相应的在线帮助。

（八）考生资料的读取功能

桩考系统应能与驾驶员管理系统组成网络，能实现与驾驶员管理系统数据相连接，学员数据考试前应从驾驶员管理系统调入，考试结果应存入驾驶员管理系统。

（九）考试员权限设置

进入桩考系统进行考试时，需插入考试员的工作卡方能进行下一步工作，同时记录该考试员的工作情况。系统可根据需要进行工作人员的工作权限设置，如果没有相应的权限则不能进行某些操作，避免工作人员发生超越权限的操作。

（十）自动更新存储信息功能

桩考仪考试内信息的存储时间和具体存储内容可根据用户的需求自行设定，定期自动更新存储信息。

（十一）查询统计功能

系统具有根据考生信息、工作人员情况进行考试情况查询统计的功能。每一考生考试后，系统可记录考生的考试日期、考试员姓名、考试起止时间、驾驶技能准考证明编号、考生姓名、考试成绩等。考试成绩，考生信息数据可以保存两年以上。工作人员可根据设定的条件查询考试情况并打印出来。在某一时间，还可以对考生的考试情况进行统计，以对比几个时期内的考试工作量、考生考试及格率等指标，以确定下一时期的工作内容。

（十二）系统具有拓展性

多库可实现联网，并能根据公安部、山东省驾驶员考试工作的需要进行软件升级。

（十三）联网接口

系统具有开放式的联网接口，可以方便与其它系统连接或升级，方便与车管所计算机系统进行数据联网，可自动下载有关车辆参数、考生相关信息，并实时上传考试合格结果。

（十四）预存数据功能

能预存二天以上的考试数据，在网络不通时仍可继续进行考试，待网络恢复后再下载、上传相关信息，确保数据的安全。

四、系统主要性能要求

性能要求

1、桩考系统的耐候性能适应淄博四季天气变化，在高温、中雨、潮湿（湿度≤98%）、能见度30米以上和6级风力（8级阵风）的情况下应保持正常运转、不发生误判。

2、桩考系统不受阳光照射、车辆尾气等情况的影响，在场地无人工照明时须能在10Lux照度下进行考试。

3、桩考系统外形框架及标杆的安装须牢固、不变形、耐冲击，保证在考试中正常使用运转。外形框架的材质为钢质材料，外形框架及标杆防锈，耐腐蚀处理。

4、桩考系统的所有光学、电子、机械等元器件在使用期间准确、有效、灵敏，抗干扰性强，同时具备密封、防水功能，不能出现因硬件联接等问题影响电子元件的正常使用，致使驾驶员考试过程中出现误报问题。

5、桩考系统运行应稳定、可靠，在正常使用维护条件下，误报率≤1/1000车次；在考试工作状况正常的条件下，非专业人员处理的系统故障率（不包含软件及软件环境引起的故障）≤1/1000车次，专业人员处理的故障率≤0.5/1000车次。

6、需要安装在考车上的所有临时附属设备，所有安装时间不能超过60秒。

7、如有采用无线通讯技术，所采用的通讯频率等需符合国家无线电委员会颁布的相关规定，并且不能与周边设备相互干扰。

8、供应人在所使用的设备及技术中，如有第三方的技术，应予以说明，并保证不会因为版权而导致侵权问题发生，如果发生此类问题，责任由供应人承担。

9、使用的技术、设备及安装过程，需要遵循国家颁布的相关最新标准，系统的验收也将按照标准有关条款进行验收。

五、配套设施要求

供应人需完成电子桩考仪安装场地的规划设计，向购置电子桩考仪单位免费提供规划设计图纸，积极配合施工单位施工并免费提供技术指导，设计及施工需符合如下要求：

（一）供应人规划及施工的场地需满足2套电子计考仪同时工作的需要，尽量利用现有的混凝土路面；

（二）场地分块应满足电子桩考仪正常工作及待考车交通要求，合理规划考车的进行通道路线，在考试过程中尽量减少相互间的影响；

（六）场地绿化应合理规划，保证合理绿化率

六、售后服务要求

（一）供应人必须保证所提供的系统（设备及工程）质保期最少 1 年，质保期从验收合格之日起生效，所有服务方式均为上门服务。质保期内，供应人负责保证其所提供的系统连续正常运行，对在正常情况下的维护保养、设备更换，以及对非人为因素影响的情况下发生设备或配件的更换、修理等情况时均不收取任何的设备成本和服务等费用。质保期内，如设备因故障停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（二）保修期：质保期满起终身服务（所需材料用户方可提供的由用户方提供）。保修期内在非人为因素情况下发生设备或配件的更换、修理等情况时均不收取任何的设备成本和服务等费用。质保期内，如设备因故障停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（二）保修期：质保期满起终身服务（所需材料用户方可提供的由用户方提供）。保修期内在非人为因素情况下，供应人只收取换件材料成本费，免收人工维修费，同时提供日常周期保养服务。软件免费终身升级。

（三）在质保期和保修期内，对用户的服务请求，在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，36小时内恢复正常使用。

（四）供应人必须提供全年常设7×24小时（每周7天，每天24小时）热线服务和长期的免费技术支持。

七、技术培训要求

①培训总则：

供应人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

②培训要求：

系统建设安装结束后，成交供应商需有专人对用户进行免费培训，并免费提供培训资料。

培训地点：安装现场

项目技术要求

系统设计应符合市驾管系统的业务流程需要；同时系统在设计中应预留数据接口和系统升级的扩展空间，满足用户今后不断发展的要求；系统应能够适应公安部所规定的所有可以参与路考考试的车型；系统对考试车的数量没有限制，考试车的数量可以随时增减，系统自动管理考试车进入考试场考试，控制中心和考场的考试项目不需要另外增加投资。

场地应采用总线技术，能有效确保信号采集的可靠性和稳定性。同时，当考生人数增加需要增加考试场地时，不需要另外从新增的场地开挖线槽到控制室，而只需就近接到附近的总线上即可。

（一）对各个科目进行整体设计、安装，根据需要对整个考试系统的集成提供支持；

（二）建设后的备品备件措施或保修服务承诺。

（三）根据技术能力、施工经验、现场施工条件等，在保证工期、质量的前提下，提出先进合理的设计、施工方案、投入本项目的主要技术人员名单及分工等。

（四）系统总体技术要求

1、系统必须符合《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第91号）中所有要求，必须符合GA/T 845—2009《机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统》。供应商应保证提供的系统经过国家相关部门检测，并提供检测报告。

2、系统传输方案必须考虑系统扩展性，保证不会因为考试车辆的数量增加导致信道堵塞和数据干扰主控中心和考车、场地之间的通讯，必须保证信息传输安全可靠，不允许出现数据丢失；

3、设备外观要求：

须符合国家行标，外形规格设计美观简洁，与周围环境相适应；

4、供应商在所使用的设备及技术中，所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不能因为用户的使用而被责令停止、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任由供应商承担。供应商提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准。如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换。软件功能必须符合招标文件要求；

5、供应商提供施工技术方案、图纸和施工规程，投标书提供的技术方案至少包括以下内容：系统组成、系统功能、性能说明，阐述详细的系统数据流程；

6、系统设备要有安全有效的防雷、防短路措施

（五）系统总体方案要求

1、供应商对各个科目进行整体设计、安装，供应商应能够根据用户实际需要，为用户进行整个考试系统的集成提供免费接口支持；

2、供应商须对每一个考试项目的实际地点进行充分考察，结合系统设计的要求，完成细化到每一个考试项目点的工程图纸设计，并配套对系统场地建设工程及管线技术要求进行说明。一旦成交，还必须根据设备安装的工程施工要求，完成详细的施工图设计；

3、供应商必须进行现场考察，根据用户方的要求和实地勘察情况设计规划图；

4、方案须提出系统建设后的备品备件措施或保修服务承诺；

5、供应商应根据自己技术能力、施工经验、现场施工条件等，在保证工期、质量的前提下，提出先进合理的设计、施工方案、投入本项目的主要技术人员名单及分工等；

6、供应商应考虑用户对系统的整体规划要求，为本次或以后建设的其他子系统考虑并提供便利；

7、对本需求书后续内容中的各个项目，供应商在投标时应展开叙述，详细叙述技术参数，不能以简单的“响应”作为对招标的承诺；供应商在投标文件中要提出供用户参考的验收方法。

### （二）科目二考试系统路考部分

一、系统功能：

- 总体要求

系统设计内容必须符合公安部第91号令《机动车驾驶证申领和使用规定》中关于科目二考试的所有要求。设备性能指标必须符合GA/T 845—2009《机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统》。对于公安部91号令中规定的场内九个考核项目的判断必须由计算机自动完成，无需人工干预。

- 数据传输

控制中心和所有考试车应采用无线方式实现数据传输。要求：

- 网络覆盖面积必须大于考场面积，通讯无盲区。

- 若使用公共通讯平台，需保证数据加密的有效性。

控制中心和所有考试车之间，采用无线数传方式实现数据实时传输，无线信号应完全覆盖考场，网络通讯无盲区。无线信号传输应具有较强的故障冗余能力，能确保考试的正常进行。

- 门禁照相功能

系统须具备门禁照相功能，为每个入场考试的学员现场拍照，照片实时传输到考车上供考试员比对验证考生身份。

- 待考排队功能

在待考区安装待考信息屏，循环显示每辆考车下一待考考生信息。考生信息应至少包括考车号、考生的姓名、准考证号和考试线路。

- 考试内容及考试情况显示功能

为方便考试员日常操作，车载系统显示单元应采用数码管，能够显示考生编号和考试成绩等。

- 语音提示

考车进入考试项目时，系统能够自动识别车型和考核项目并用语音自动提示考生考车已进入相应的考试项目。

（七）系统设备自检功能自检功能

系统应具备运行状态自检功能，可对中控室设备、场地考试设备及车载设备的各功能板卡工作状态在控制中心进行实时监测，当出现状态异常，可提供具体异常情况报警，异常情况报警可通过数据通讯接口直接发送至考试管理系统。软件故障自检、易维护、有一键恢复功能。

（八）电子档案功能

考生信息及考生考试情况在考试控制中心形成电子档案，存在考试系统数据库中，内容包括考生姓名、性别、考试时间、所考项目和考试情况、报名时照片信息、考前照片信息、考试过程中视频截取照片信息等，并能打印输出，为责任倒查提供依据。

（九）预存数据功能

考试系统在考试前从机动车驾驶证管理系统提取约考学员的基本情况到本地数据库储存，网络出现故障时仍可进行考试，待网络恢复后再下载、上传相关信息，确保考试正常进行和数据的安全；

（十）查询、统计、分析功能

系统具有查询、统计、分析功能，对单考生信息及考试情况查询；按考试日期、驾校、是否合格等项目进行统计；对一时间段内驾校考试合格率、考试项目合格率等情况进行统计分析，为驾驶人培训和考试工作提供依据。

（十一）其他功能

系统对外接口灵活，应开放接口协议，可以直接读写数据库，也可以提供数据库中间表。系统中应具有指纹识别、IC卡管理等功能接口模块，以提供系统功能扩展。

考试成绩的判断完全由计算机来执行，考核标准统一、准确，考试成绩公平、公正。公安部第91号令中规定的场内9个考核项目的判断和各项扣分皆由系统中计算机自动执行。

自动安排考生考试，考试待考室备有信息提示屏，可以实时提供考生考试信息。

考试项目可由计算机随机生成，或由人工安排两种选择模式。

系统软件设计功能全面，能够完成学员报名、约考、补考、考点和考试线路分配、考试车信息显示、学员成绩入库、查询、打印、同公安局交警支队大网相联等功能。

中心监控系统可以实时显示考试车辆状态、正在考试的项目、成绩与扣分内容等，可多种条件下查询、打印成绩单及明细扣分情况。考试人的考试成绩及考试内容记录等数据资料可以保存两年以上。

考试应可以实现无人值守，考生考试时应无须考官跟车监考，节省警力。中心软件考试界面简洁直观、信息量大，数据实时更新；能实时显示每辆考车的位置、考生考试时间长短以及考试分数一览无余。

系统可以与统一版驾驶人业务管理软件实现考生信息、考试成绩等数据交换，实现考生基本信息、预约信息录入、查询、显示。

对考试用车的改造不破坏车辆基本构造，能保障车辆的安全性能，确保考试安全，安装与布线可靠、规范、美观。

考试车自动化程度高，在进入考试项目前，语音自动提示考生将要考核的项目，单个项目考核结束或全部考试流程结束语音自动告知考试成绩；考试成绩由评判主机判断，考试成绩人工不能修改。

考试车计算机使用小型高性能主控系统和车载显示屏，显示内容完全、清晰、准确、易读。应显示考生信息、已考试成绩等考生信息。

为保证考试车车载设备的正常工作，车载电源管理要求智能化，尽量利用考车的资源，可以利用考车的车载电瓶，当考车发动后，既有电量输出；中心控制室应配备UPS不间断电源，并能保障在停电状态下整个系统正常运行不少于30分钟。

系统设备的安装要求简易快捷，不需要对路面进行较大改造，对路面的材质无特殊要求，设备安装的同时，考场内还可以进行正常的考试。

系统应支持一条考试线路多车同时考试，互不影响。一条考试线路至少可以容纳6辆以上车同时考试。

系统应具备车辆自动识别和定位监测技术，考车进入考试项目时，系统能够自动识别考车和考核项目并用语音自动提示考生考车已进入相应的考试项目。

系统能对停车、倒车、熄火、时速、越级换挡等进行自动检测。

使用数据库管理系统。与公安部要求的数据库结构统一，使得和支队、驾管所的数据库连接简单，性能稳定，效率高，安全性好。

系统控制中心本地数据库应可以与公安局交警支队驾驶人管理系统数据库实时无缝连接，考生考试成绩信息可以直接实时写至公安局交警支队驾管系统的数据库或指定的数据存放位置；原驾管系统数据库中先期录入的考生个人信息可以直接调用，不需要再浪费时间重复录入；可以同科目一、科目三、其他驾管系统联网，严格考试业务流程和公安部第91号令所规定的约束条件；数据库管理应具有对系统数据资料自动备份、自动恢复功能。

十二、系统技术要求

- 数据库要求：

系统数据库必须与车管所统一版机动车驾驶人管理系统联网工作。

- 软件功能要求：

考试系统软件须做到功能全面，界面简洁、美观，使用方便；至少包含以下功能：联网管理、考生信息管理、约排考管理、门禁照相管理、考生成绩管理、车载视频监控、各类统计分析报表、考试员权限管理、系统参数配置、待考信息屏管理、考生自助查询系统；

- 系统扩展性：

系统应当预留今后的扩容空间，在监控中心配置不变的情况下，允许考试项目和考车数量任意增减。

第四部分 合同文本

甲方：淄博学林驾驶员培训有限公司

乙方：

经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．受邀方递交的谈判文件

B．报价表                     （见受邀方递交的谈判文件）

C．谈判内容及报价要求         （见采购文件）

D．履约保证金                 （见采购文件）

2、 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、 货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见受邀方递交的谈判文件中报价表。

4、 合同总价

本合同总价为             元整，分项价格见受邀方递交的谈判文件中投标货物价格表。

5、质量保证及服务承诺

6、交工验收

本项目为交钥匙工程，乙方负责完成考试系统通过甲方所在地主管部门的验收，并具备考试资格后，方可认定为达到合同约定的验收标准。

7、付款方式

设备到货，安装完毕后，甲方支付工程款的50%，通过当地主管部门验收后，取得考试资格后，甲方支付工程款的40%，余款作为质量保证金，于验收合格满一年，无任何质量问题后十个工作日内付清。

8、供货时间

按谈判文件要求

9、违约责任

如乙方所提供、安装设备未能按照合同要求通过当地主管部门验收，取得考试资格，乙方应返还甲方已支付的货款，并赔偿因此给甲方造成的一切经济损失。

10、 争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双协商解决。协商不成，双方均可向甲方所在地法院起诉。

11、合同的生效

甲     方：                           乙     方：成交单位（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地     址：                           地     址：

电     话：                           电     话：

年   月    日

第五部分  附件——谈判文件格式

附件一                       谈判函

________________ :

___________________（受邀方全称）授权__________(全权代表姓名)______________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________（谈判文件编号、谈判项目名称）谈判的有关活动，并对______________进行报价，为此：

1、提供谈判须知规定的全部报价文件

①报价文件正本    份，副本    份；

②资格证明文件

2、保证遵守报价文件的有关规定和收费标准。

3、保证忠实的执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、原意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料。

5、与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________邮编：_________电话：_________传真：_________

谈判单位（公章）：

法人代表（签字）：

全权代表（签字）：

附件二     企业概况

附件三                                  报        价      表

单位全称（公章）：

谈判代表（签字）：

附件四 拟投入本项目的主要人员（包括技术管理人员）履历及业绩介绍

附件五  项目实施方案

附件六   近两年企业相关业绩（应附与相对方的合同协议书）

附件七   售后服务承诺（包括质保期、维修期等）

附件八   谈判单位相应资质证明文件

《营业执照》复印件

b、《税务登记证》复印件

c、《组织机构代码证》复印件

d、《产品生产许可证》复印件

e、其它证明文件

附件九                  法人代表授权书

_____________________:

______________(受邀方全称)法人代表___________ 授权_________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵方组织的___________ 项目______________（谈判编号）谈判活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法人代表签字：

受邀方（公章）：

日    期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件十  谈判代表身份证复印件

附件十一 其它相关材料（质量体系认证证书、荣誉证书等）复印件