竞 争 性 谈 判

采 购 文 件

项目编号：ZBVC-2009-33

项目名称： 机床设备采购

淄博职业学院

2009年12月

目           录

敬告………………………………………………（3）

第一部分 竞争性谈判邀请函………………………………（4）

第二部分 谈判须知…………………………………………（5）

第三部分 货物清单及技术要求……………………………（8）

第四部分 合同文本…………………………………………（12）

第五部分 附件——谈判文件格式…………………………（14）

敬 告

1、请各厂商准备以下资料参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案：

（1）《营业执照》副本原件（或由发证机关加盖公章的复印件）及复印件

（2）《税务登记证》副本原件（或由发证机关加盖公章的复印件）及复印件

（3）《组织机构代码证》副本原件（或由发证机关加盖公章的复印件）及复印件

（4）《产品生产许可证》原件及复印件

（5）法人代表授权书原件及复印件

（6）授权代表人身份证原件及复印件

（7）其它相关资质证明文件

资格审查时间： 2009年12月23日上午8：30

资格审查地点：淄博职业学院北区图书信息大楼1020室

2、交纳保证金时间： 2009年12月23日上午9：00前交纳。

3、报价表上必须加盖公章和全权代表签字。

第一部分  谈判邀请

淄博职业学院拟对机床、仪器等进行竞争性谈判，欢迎贵企业前来洽谈。

1．谈判编号： ZBVC-2009-33

2．谈判内容：  机床、仪器设备采购

3．谈判文件领取时间： 2009年12月14日至2009年12月18日

4．谈判文件售价：人民币 100元（现金）。

5．谈判文件领取地点：淄博职业学院招标办公室（淄博职业学院北区综合楼993 室）

6．谈判时间： 2009年12月23日上午9:00

7．谈判地点：  淄博职业学院北区图书信息大楼1020室

8．递交报价文件截止时间： 2009年12月23日上午9：00

9．联系方式：

联系人： 高玮、仇杰

联系电话：   0533-2828051

传真：

E-mail:

联系地址：淄博职业学院北区图书信息大楼993室

第二部分  谈判须知

1．适用范围

1．1本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的 机床、仪器采购。受邀方可根据自身情况任选一包至五包报价。

2．谈判双方

2．1“邀请方”系指组织本次谈判活动的淄博职业学院。

2．2“受邀方”系指无条件接受谈判文件的各项要求，具备相应资格条件并向谈判小组提交谈判文件的厂商。

3．谈判代表

3．1谈判代表必须是法人代表，或持有《法人代表授权书》的全权代表。

4．谈判费用

因参与谈判所需的谈判文件费用及其它费用由受邀自行承担。

5．受邀方谈判文件

5．1受邀方递交的谈判文件的组成

（1）谈判函

（2）企业概况

（3）报价表

（4）材料检验报告

（5）负责本项目的主要人员（包括技术管理人员）履历及业绩介绍

（6）施工或供货组织方案

（7）近两年企业相关业绩（应附与相对方的合同协议书）

（8）售后服务承诺（包括质保期、维修期）

（9）谈判单位相应资质证明文件

a、《营业执照》复印件

b、《税务登记证》复印件

c、《组织机构代码证》复印件

d、《产品生产许可证》复印件

e、其它相关资质证明文件

（10）法人代表授权书

（11）谈判代表身份证复印件

（12）其它相关材料（质量体系认证证书、荣誉证书等）复印件

5.2受邀方递交的谈判文件的签署及规定

（1）谈判文件按5.1顺序组成，装订成册。

（2）谈判文件一式5份。其中正本1份，副本4份。如果正本与副本不符，以正本为准。

（3）谈判文件必须用不退色的墨水填写或打印，正本注明“正本”字样。

（4）谈判文件中报价表必须由谈判全权代表签署，并加盖公章。

4.3谈判文件必须在2009年12月23日8：30前送达谈判地点。

6．保证金

6．1受邀方在递交谈判文件时交纳保证金5000.00元。

6．2保证金采用下列形式：现金。

6．3未按6．1和第6．2条要求提交保证金的将被视为报价无效。

6．4成交单位的保证金在与需方签订了经济合同后无息退还。

6．5未成交的受邀方的保证金将在谈判结束后无息退还。

7．本次谈判采用二轮报价法。

受邀方递交的谈判文件中的报价为第一轮报价。

8．谈判程序

（1）谈判代表向谈判小组递交谈判文件

（2）抽签决定受邀方竞争性谈判次序

（3）谈判小组审阅谈判文件

（4）谈判开始,与受邀方商谈各项内容

（5）谈判小组进行合议

（7）确定成交单位

（8）邀请方与成交单位签订合同

9．谈判内容

9．1  产品生产及质量保证

9．2   供货时间保证

9．3   售后服务承诺

9．4   合同其他条款

9．5  价格

10．成交条件

（1）报价合理

（2）确保供货时间和质量的措施可靠

（3）履约能力及信誉良好

（4）售后服务承诺现实优越

（5）其它条件

11．签订合同

11.1 谈判文件、报价文件及谈判过程中有关补充文件均作为合同附件，并

与合同具有相同的法律效力。

第三部分  货物清单及技术要求

受邀谈判方必须按照本谈判文件要求做出实质性详细响应。

一、项目概况

项目名称：  示范校机床、仪器设备采购

二、项目要求

见清单技术要求

三、项目报价

报价应将单价、总价同时报出。单价为综合单价，包括材料生产加工、外购、外协、检验、包装、保险、利税、管理、运杂、装卸、施工验收等全部费用。

四、供货时间要求

报价企业根据自己实际分别报出供货时间。

五、清单

包一、

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电火花成形机床 | 1 | 辅助Z轴行程 ：≥250 工作台面尺寸 ：≥700*350 工作台行程 ：≥400*300 最大功件重量 ≥800 最大加工电流 ：≥60工作台尺寸：700×450mm 工作台行程：450×350mm 表面粗糙度：《Ra0.2um 可实现镜面加工 交流伺服电机与编码器控制， 三轴联动，日本Sodick系统 加工液冷却机 精密磁力吸盘 带微米表 精密夹具一套 切削油加满 天蓝色铝合金活动工具柜：≥长６００Ｘ 宽５００Ｘ高１０００ ４层抽屉 |  |  |  |
| 高速电火花小孔加工机床 | 1 | 加工孔径直径0.3—3mm 最大深径比：≥300：1 加工速度：30—60mm 能直接在曲面、斜面上加工 + - 45度斜孔加工 X Y轴配有光栅数显 Z轴定深可选配 工作台可锁定 电极20块，规格03—3mm范围 天蓝色铝合金活动工具柜：≥长６００Ｘ 宽５００Ｘ高１０００ ４层抽屉 |  |  |  |

包二、

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控加工中心（带4轴）2 | 1 | FANUC 0i-MC伺服系统及驱动,X轴行程≥1000mm Y轴行程≥590mm Z轴行程≥600mm 工作台面积≥1300*600mm工作台荷重≥600Kg 主轴鼻端至工作台面距离≥100-650mm主轴电机功率: ≥11Kw，主轴中心至立柱导轨面距离≥655mm主轴转速:12000rpm 主轴内孔锥度:BT-40 刀库≥圆盘式16把以上, 刀臂换刀,快速进给：X≥24m/min，Y≥24m/min，Z≥12m/min定位精度：0.008mm, 第四轴：数控分度盘（中心高≥160mm知名品牌)、尾坐、排屑器。自动断电系统 附件：除标准附件外另配CNC6寸精密虎钳（知名品牌）、Z轴设定器、BT40刀柄一组支（见附件清单）光电寻边器 、卸刀装置 、组合压板、铣夹头、CNC刀具车、天蓝色铝合金活动工具柜：≥长６００Ｘ 宽５００Ｘ高１０００ ４层抽屉 整机两年质保期 |  |  |  |
| 刀具清单 | 6 | 1、标准刀柄镗孔刀/20mm微调可转位刀头。 2、标准刀柄镗孔刀/40mm带微调可转位刀头。 3、标准刀柄可转位面铣刀100mm带刀头。 4、标准刀柄可转位肩台面铣刀80mm带刀头。 5、攻螺纹刀柄，带补偿座M1-M20 6、强力型铣刀柄、带成套C32筒夹 7、侧固式刀柄30mm带可转位刀柄刀头 8、一体式钻夹头快换刀柄 9、无扁尾莫氏锥度刀柄 10、oz型立铣刀柄配OZ成套弹性夹头 |  |  |  |

包三、

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻干燥机 | 1 | 冻干自动控制系统可编程式冻干机所有冻干过程，从冻干到除霜，均由程序化控制。 *隔板加热系统通过加热隔板产生的热循环控制温度，因此温度均一性更加准确，同时提高冻干速度。 *样品预冻系统冻干室托盘下具有冷冻系统，可在冻干前对样品时行预冻。 *冷阱除霜系统 冻干结束后，对冷阱进行快速除霜以便于缩短下一次冻干时间。 *纯净氮气反填系统（多用于生物制品）为永久保存样品的地干燥，可运用反填充系统对真空仓填充无菌空气和氮气以保护样品免受污染。 *防真空泵油逆流系统 保护样品，防止真空泵油逆流，安全阀功能；使用高容量半关闭冷冻压缩机，使冷阱室内的惧能力达到最大化；安装的超真空泵使湿气、热气流动达到最大、提高了冻干机的能力。 压缩机:1/3HP最大容量:5升 升/门:3升冷阱温度:-54℃泵容量:120升真空表:数字真空表，范围:0～999microns极限压力:2X10-4Torr除霜系统:加热器除霜系统.毛重:118公斤,电源:220V, 50/60Hz 单相 |  |  |  |

包四

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 参考单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对刀仪 | 1 | 对刀仪量程:半径≥200mm , 高度≥30-400mm 分辨率: X 0.001 mm Z 0.001 mm 视频倍率: 20X,示值精度:径向IT7／3, 轴向IT7／2, 加一变径套，主轴可满足BT50、BT40主轴需真空锁紧 整机三年质保期 |  |  |  |
| 洛式硬度机TH300 | 1 | 测量标尺： 洛氏 A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V 测量范围： 20～95 HRA，20～100HRB，20～70HRC 测试分辩率： 0.1HR洛氏单位 配套桌椅 产品保修期3年 |  |  |  |
| 表面粗糙度测量仪2205A型 | 1 | 1、测量原理：触针法，差动电感传感器; 2、测量范围：4/40/400μm; 3、示值误差：≤±5%; 4、最小分辨力：0.001μm 5、取样长度：0.25,0.8,2.5mm; 6、评定长度：N倍取样长度，N=1，2，3，4，5; 7、数字滤波器：国际、相位校正、高斯、不滤波; 8、测量参数：Ra,Rc,Rp,Rv,Rz,Rq,Rsm,Rt,Rsk,Rku,Rdq,Rmr（符合GB/T 3505-2000定义）; 9、轮廓图形：直接轮廓、滤波轮廓、Rmr曲线，幅度分布曲线 10、轮廓图形的垂直放大倍率： 10，100，200，500，1000，2000，5000，10000，20000，50000，100000，200000； 11、轮廓图形的水平放大倍率：2，5，10，20，30，40，50，100，200，500，1000，2000，5000，10000； 12、驱动箱滑行长度：≥40mm; 13、驱动箱滑行速度：0.5mm/s、1mm/s; 14、传感器返回形式：自动； 15、传感器测针：金刚石圆锥，锥角90°，针尖半径2μm; 16、立柱结构：手动升降; 17、立柱上升高度：≥420mm; 18、工作底台：≥400mm×600mm 配套桌椅 产品保修期3年 |  |  |  |

包五

| 仪器设备名称 | 数量 | 规格、型号、功能要求、技术参数等 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示波器 | 1 | YB4345 |  |  |  |
| 机器设备点检仪 | 1 | EMT-290 |  |  |  |
| 主轴系统部件 | 2 | CK6136车床配件 |  |  |  |
| 数控机床进给部件 | 2 | CK6136车床配件 |  |  |  |
| 数控机床电动刀架 | 2 | CK6136车床配件 |  |  |  |
| 数控机床工作台部件 | 2 | CK6136车床配件 |  |  |  |

第四部分 合同文本

甲方：淄博职业学院

乙方：

经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．受邀方递交的谈判文件

B．报价表                     （见受邀方递交的谈判文件）

C．谈判内容及报价要求         （见采购文件）

2、 合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、 货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见受邀方递交的谈判文件中报价表。

4、 合同总价

本合同总价为             元整，分项价格见受邀方递交的谈判文件中投标货物价格表。

5、质量保证及服务承诺

6、交工验收

7、付款方式：货到验收合格后，甲方支付货款的90%，验收合格满壹年后，如无质量问题，付清余款。

8、供货时间

9、违约责任

10、 争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双协商解决。协商不成，双方均可向甲方所在地法院起诉。

11、合同的生效

甲     方：                           乙     方：成交单位（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

地     址：                           地     址：

电     话：                           电     话：

年   月    日

第五部分  附件——谈判文件格式

附件一                       谈判函

________________ :

___________________（受邀方全称）授权__________(全权代表姓名)______________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________（谈判文件编号、谈判项目名称）谈判的有关活动，并对______________进行报价，为此：

1、提供谈判须知规定的全部报价文件

①报价文件正本    份，副本    份；

②资格证明文件

2、保证遵守报价文件的有关规定和收费标准。

3、保证忠实的执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、原意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料。

5、与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________邮编：_________电话：_________传真：_________

谈判单位（公章）：

法人代表（签字）：

全权代表（签字）：

附件二     企业概况

附件三                                  报        价      表

单位全称（公章）：

谈判代表（签字）：

附件四   材料检验报告（附材料样品）

附件五   拟投入本项目的主要人员（包括技术管理人员）履历及业绩介绍

附件六  项目实施方案

附件七   近两年企业相关业绩（应附与相对方的合同协议书）

附件八   售后服务承诺（包括质保期、维修期等）

附件九   谈判单位相应资质证明文件

《营业执照》复印件

b、《税务登记证》复印件

c、《组织机构代码证》复印件

d、《产品生产许可证》复印件

e、其它证明文件

附件十                   法人代表授权书

_____________________:

______________(受邀方全称)法人代表___________ 授权_________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵方组织的___________ 项目______________（谈判编号）谈判活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法人代表签字：

受邀方（公章）：

日    期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件十一   谈判代表身份证复印件

附件十二   其它相关材料（质量体系认证证书、荣誉证书等）复印件